## Slide 1
Conception d'une plateforme
multi-agents IA pour la supervision
intelligente d'un réseau IoT simulé
Projet d'intervention — Maîtrise en informatique
UQAR — Campus de Lévis | Été 2026
IoT
Multi-Agents
Claude Sonnet 4.6
PicoClaw
n8n
Présenté par : Socé Ndiaye

## Slide 2
Problématique & Objectifs
Contexte du projet
!
Problématique
Les bâtiments intelligents génèrent des volumes massifs de données capteurs difficiles à surveiller manuellement.
Les systèmes de supervision traditionnels manquent de capacité décisionnelle autonome.
Besoin d'une plateforme capable de détecter, analyser et réagir automatiquement aux anomalies.
✓
Objectifs
Simuler des ESP32 via Docker (capteurs IoT)
Détecter les anomalies en temps réel (MQTT)
Analyser avec un LLM (PicoClaw + Claude Sonnet 4.6)
Décider et déclencher des actions via n8n
Notifier automatiquement par courriel
Fournir un dashboard temps réel (Streamlit)
Smart Building - Supervision IoT · 2 / 11

## Slide 3
Architecture Globale
Vue d'ensemble de la plateforme multi-agents
Couche 1
Simulation IoT
4 zones · 8+ capteurs ESP32
Docker / Python
→
Couche 2
Broker MQTT
Mosquitto
Topics building/#
→
Couche 3
Agents IA
Monitor · Analysis · Decision
PicoClaw + Claude Sonnet 4.6
→
Couche 4
Orchestration
n8n Workflows
Alert · HVAC · Fire · Power
→
Couche 5
Notifications
Email SMTP · Dashboard
Streamlit temps réel
Scénarios testés
Incendie (floor3) · Surchauffe salle serveur · Mauvaise qualité d'air · Panne éclairage · Création dynamique de zones
Smart Building - Supervision IoT · 3 / 11

## Slide 4
Phase 1 — Architecture & Environnement
Choix technologiques & mise en place
D
Docker Compose
Orchestration conteneurs
Mosquitto + n8n + PicoClaw
M
Mosquitto MQTT
Broker de messages IoT
Topics hiérarchiques
P
Python 3.13
Simulateurs & agents
Threads + Queue
P
PicoClaw + Claude
Agent LLM avancé
Sonnet 4.6 via API
n
n8n
Orchestration workflows
Webhooks HTTP + Email SMTP
p
paho-mqtt
Client MQTT Python
QoS 1, reconnexion auto
Smart Building - Supervision IoT · 4 / 11

## Slide 5
Phase 2 — Simulation IoT
Capteurs ESP32 virtuels + Zones dynamiques
Étage 1
building/floor1
Capteurs :
Température · Humidité · CO₂
Anomalies :
Surchauffe · CO₂ élevé · Humidité
Étage 2
building/floor2
Capteurs :
Température · Mouvement · Luminosité
Anomalies :
Surchauffe · Lumière nulle · Capteur bloqué
Étage 3
building/floor3
Capteurs :
Température · Humidité · Fumée
Anomalies :
Incendie · Surchauffe · Humidité
Salle serveur
building/server_room
Capteurs :
Température · Charge CPU · Puissance
Anomalies :
Surchauffe critique · Pic CPU · Pic électrique
⚡ NOUVEAU · Création dynamique de zones depuis le dashboard — GenericSensor configurable en 1 clic
Smart Building - Supervision IoT · 5 / 11

## Slide 6
Phase 3 — Agents IA & LLM
Détection · Analyse · Décision
MonitorAgent
Surveillance
Souscrit à building/#
Détecte les dépassements de seuils
Classifie : medium / high / critical
→
AnalysisAgent
Analyse LLM
Construit un prompt contextuel
Appelle PicoClaw + Claude Sonnet 4.6
Parse le JSON structuré
→
DecisionAgent
Décision
Applique les règles de décision
Déclenche les webhooks n8n
Publie décisions vers dashboard
PicoClaw + Claude Sonnet 4.6 via Anthropic API
Framework agent ultra-léger (Go, 10 MB RAM) · ~7 secondes/réponse · Format JSON forcé · Prompt en français
Smart Building - Supervision IoT · 6 / 11

## Slide 7
Phase 4 — Orchestration n8n + Notifications
Notifications par courriel (SMTP Gmail)
alert
Alerte standard
Déclencheur : risque medium
Notification courriel générique
Log structuré + urgence flag
hvac
Régulation HVAC
Déclencheur : high/critical + urgence
Notification équipe maintenance
Commande HVAC_ON
fire
Alerte incendie
Déclencheur : smoke=1 OU floor3 critique
Notification urgente + pompiers
Procédure évacuation immédiate
power
Coupure alimentation
Déclencheur : server_room critique + urgence
Notification service électrique
Commande POWER_CUT + HVAC
✉ NOUVEAU · Chaque workflow envoie automatiquement une notification par courriel au responsable du bâtiment (SMTP Gmail)
Smart Building - Supervision IoT · 7 / 11

## Slide 8
Dashboard Streamlit - Supervision temps réel
Interface web moderne · Design inspiré LO Industry · Contrôle interactif
KPI temps réel
5 indicateurs colorés (zones actives, anomalies, alertes, surchauffes, zones normales)
Carrousel de zones
Défilement horizontal fluide type landing page pour toutes les zones
⚙
Contrôle capteurs
Boutons démarrer/arrêter/supprimer directement dans le dashboard
Zones dynamiques
Création à chaud de nouvelles zones avec capteurs personnalisés
Décisions IA
Affichage des diagnostics Claude Sonnet 4.6 avec sévérité colorée
Graphiques Plotly
Évolution des anomalies par zone (barres + courbes cumulatives)
Smart Building - Supervision IoT · 8 / 11

## Slide 9
Tests & Scénarios validés
Validation par injection d'anomalies contrôlées via MQTT
#
Scénario
Valeurs injectées
Action déclenchée
Email envoyé
S1
Incendie étage 3
smoke=1, temp=62.5°C
fire
✓ Alerte incendie
S2
Surchauffe serveur
temp=48°C, CPU=97.5%, power=2800W
power + hvac
✓ Coupure + Ventilation
S3
Qualité d'air
CO₂=2200 ppm
alert
✓ Alerte standard
S4
Panne éclairage
luminosity=0, motion=1
alert
✓ Alerte standard
✓ 4/4 scénarios validés · Latence moyenne 7s (Claude) · Emails reçus sous 10s de la détection
Smart Building - Supervision IoT · 9 / 11

## Slide 10
Résultats & Métriques
Validation fonctionnelle de bout en bout
8+
Capteurs simulés
4 zones · Docker
4
Workflows n8n
alert / hvac / fire / power
3
Agents IA
Monitor · Analysis · Decision
~7s
Latence Claude
vs 90s avec Ollama local
Flux validé de bout en bout
ESP32
Simulés
→
MQTT
Broker
→
Monitor
Détection
→
Analysis
PicoClaw+Claude
→
Decision
Règles
→
n8n
Workflows
→
Email
SMTP Gmail
✓ Anomalies détectées en temps réel ✓ Diagnostics Claude Sonnet 4.6 ✓ Actions n8n déclenchées ✓ Emails envoyés automatiquement
Smart Building - Supervision IoT · 10 / 11

## Slide 11
Conclusion & Perspectives
Réalisations
✓
Plateforme multi-agents IoT fonctionnelle de bout en bout
✓
Intégration PicoClaw + Claude Sonnet 4.6 (13x plus rapide qu'Ollama)
✓
Orchestration n8n avec notifications email automatisées
✓
Dashboard Streamlit temps réel avec création dynamique de zones
✓
4 scénarios validés par injection MQTT contrôlée
Perspectives
→
Déploiement sur matériel physique (ESP32 réels)
→
Ajout de nouveaux types de capteurs (qualité d'eau, occupation)
→
Historisation des données pour analyse prédictive
→
Discussion privacy : Ollama local vs LLM cloud
→
Intégration base de données pour audit et conformité
Merci pour votre attention